## Slide 1
(PiCar-s)
[일등 SW 교육]
Platooning Project
2019. 04. 25.
C반 1조

## Slide 2
PiCar-S Project
Context
01 Product Introduction
02 Role & Responsibility
03 Schedule & Plan
04 Work Review
05 Lesson & Learned

## Slide 3
1. Product Introduction
주요기능 소개
  Line Follower Module (IR)을 사용한 라인 트레이싱
  라인 트레이싱을 응용한 미로찾기
  적외선 센서를 통한 장애물 인식 및 경고음 발생 후 회피
  모니터링을 통한 센서 데이터 수집 및 제어
  차별점
      1) 경로 이탈 시, 재탐색 기능
      최적화된 코너링

## Slide 4
정윤송 (조장)
소스 통합 및 최적화
서버-클라이언트 통신구현
조용원
장애물 인식 구현 및 테스트
코드 형상 관리
홍종호
하드웨어 조립 및 최적화
제반 문서 관리
강환웅
미로 ,라인트레이싱 구현
서버 및 원격제어 구현
이호중
-서버 및 원격제어 구현
-아키텍처 설계 보완
2. Role & Responsibility

## Slide 5
4.22
4.23
4.24
4.25
아키텍처 보완
센서 테스트
라인트레이싱
4.26
시연
발표
- 종료
코드 통합
통합 테스팅
- 미로 탈출 경기
미로탈출
장애물 인식
서버/클라이언트 구현
맵 테스팅 및 최적화
3. Schedule

## Slide 6
Alphabot2-pi 조립 및 구동 확인
  제공된 python 코드를 통해 속도, 조향, 라인 트레이스, 적외선 센서 동작성 확인
  조향 및 속도 제어 기능 구현
      Servo 모터 와 DC 모터를 이용한 조향 및 속도 제어 구현
4. Work Review

## Slide 7
꼬리잡기 기능 구현 및 테스트
  5-채널의 IR 센서를 통해 라인 탐지
  Line follow 기능 구현
  속도 향상
  이슈
      센서 측정값 불안정으로 라인 이탈
      속도 향상 시 커브에서 라인 이탈
  해결
      급커브 주행 전 감속을 통해 라인 이탈 방지
      사용 가능한 최대 속도 값 반영
4. Work Review

## Slide 8
미로찾기 구현 및 테스트
  알고리즘 Left hand on the wall 을 이용한 기능 구현
  이슈
      교차로를 도착지로 인식하여 이상 동작함
      배터리 잔량에 따른 회전각도 상이
  해결
      기기를 조금씩 전진하여 센서값을 통해 교차로와 도착지 구분
      배터리 완충 후 검증
4. Work Review

## Slide 9
장애물 인지 기능 구현
  기기의 적외선 센서를 이용하여 장애물 인지 시 부저 울림
  전방 장애물 확인 시 피해서 이동
4. Work Review

## Slide 10
Server / Client 구현
  Client 를 통해서 기기의 속도 및 방향 모니터링
  이슈
      모터와 네트워크 동시 제어 시 어려움이 있음
  해결
      Multi-Thread를 이용하여 동시 제어
4. Work Review

## Slide 11
Git 소스코드 형상관리
  개발 인원별 branch 생성 및 기능 구현
  검증을 통해 기능구현 완료시 Master branch 로 병합
  검증
      기능별 수시 검증을 통해 동작성 확인
4. Work Review

## Slide 12
사전 구현 기능 협의를 통해 효율적 역할 분담
Peer review를 통해 효율적 코드 보완 및 일정 조정
Git을 통한 형상 관리
Code x-ray를 통한 관리
JIRA를 통한 업무 관리
5. Lesson & Learned

## Slide 13
Thank you